## Slide 1
第一段
过渡
第二段
第三段
第四段
过渡
过渡
过渡
减速
减速
加速
加速
200纬
300纬
250纬
0纬
50纬
30纬
35纬
第一段200纬运行完以后
程序开始往下运行到最后一纬
200纬时开始往下运行过渡减速
过渡50纬内减速
纬数控制减速时间
纬密13纬/厘米
纬密15纬/厘米
纬密11纬/厘米
第二段300纬运行完以后
程序开始往下运行到过渡
过渡50纬内加速
纬数控制加速时间
第三段250纬运行完以后
程序判断第四段是不是有设置纬数，如果是0程序返回到第一段，如果有设置程序往下运行
过渡50纬内减速
纬数控制减速时间
35纬
程序返回第一段继续运行
程序一直往下运行，每运行一段判断下一段包括过渡有没有设置参数，下一段过渡，或者第二段，
只要那一段设置为0程序就从现在运行段，最后一纬开始返回
第四段为0所以后面不管那一段
设置参数程序多不会往下运行
注：纬密设置数值越大，伺服电机速度越慢，相反，纬密设置数值越小电机速度越快
1，速度快了直线运行距离快了，那么1厘米内接收的主轴圈信号也就少了，所以比方说同样
机械主轴运行10圈，伺服电机速度快了滚筒直线距离也长了，伺服电机速度慢了滚筒和直线
距离也就短了。所以，设置的纬密参数就是直接控制伺服电机的速度。
备注：机械主轴是有另外电机传动，机械主轴安装编码器，电机转一圈，编码器600线，也就是一圈600个脉冲信号。
600个脉冲信号就是等于纬数运行了1纬，但是我们还不知道这个1纬直线距离已经运行多少mm。那么直线要求是1厘
米内运行多少纬就是在1厘米内需要多少个脉冲，公式：1厘米直线距离/纬密纬数=每一纬多少mm

## Slide 2
不好意思：具体公式我也不知道怎么计算，我的土办法，伺服驱动器设置一圈1000脉冲 分子1 分母10 ，然后设置一个可调的齿轮比控制脉冲数，通过实地现场进行对比设置，设定到适合的速度，就是说：纬密数加大电机速度要慢，纬密数减少电机速加快。那么纬密知道滚筒一圈周长是251.2 /齿轮比63=伺服电机转一圈运行直线
距离0.2563mm ，那么现在计算直线距离1厘米=10mm 要在10纬完成，就是说机械主轴转10圈，完成直线运动长度10mm 现在计算滚筒10mm 伺服电机需要转多少转，10mm/0.2563=伺服电机需要转39.01圈，【动作在机械主轴10圈【也就是纬密数10纬/厘米】内完成】伺服电机39.01/机械主轴10圈=【机械主轴运转一圈伺服电机需要运动3.9圈】。
机械主轴一圈600脉冲=6000脉冲，伺服电机一圈1000脉冲=3900个脉冲。那么现在我们就在系统设置里面设定【齿轮比63 】改变他的值来调整输出的长度精度。
公式：1厘米伺服电机圈数39.01/纬密=伺服电机需要运行的圈数*脉冲数=实际需要的脉冲数
（39.01/纬密12.5）*驱动器脉冲1000=3120.8脉冲，1厘米纬密12.5实际伺服电机需要3120.8脉冲
1比63
伺服电机63圈滚筒1圈